## Slide 1: Vision industrielle BUT Génie électrique et informatique industrielle IUT de bordeaux
2025
Alexis Cailly
alexis.cailly@cea.fr

## Slide 2: Introduction
Vision industrielle
Que savez-vous de la vision industrielle ?

## Slide 3: Vision industrielle
Plan
  Introduction
    Généralité
    Composition d’un système de vision
    Exemples
    Domaines d’activité
  Caméra
    Définition
    Mots clés
    Matricielle / Linéaire
    TD1 : Détection de QR Code sur colis
  TP - Images
  TP – Vision industrielle
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

## Slide 4: Vision industrielle
Définition :
La vision industrielle est une combinaison de techniques premettant le contrôle non destructif (CND) d’un objet (utilisée par exemple sur des chaines de production).
Contrôle non destructif :
Toutes méthodes et procédés permettant d’obtenir des informations et des données techniques d’un objet sans altération ou destruction de ce dernier.
1 - Introduction - Généralité

## Slide 5: Vision industrielle
Concrétement c’est quoi ? :
Sur une chaine de production, on va chercher à contrôler ou obtenir des informations techniques sur les pièces produites dans le/les buts :
1 - Introduction - Généralité
Avantages :
Qualité : conformité, détection de défauts, etc.
Manipulation (par des robots) : tri, positionnement, etc.
Mesure : comptage, bonne longueur, etc.
Suivi de production : statistiques, optimisation, logistique, etc.
  Répétabilité de la mesure (bonne précision / fiabilité).
  Cadences élevées.
  En zones dangereuses.

## Slide 6: Vision industrielle
Caméra(s) & optique(s)
Configuration d’un système de vision industrielle :
Un grille pain (un objet)
Eclairage(s)
Moniteurs
Ingénieurs productions
Robots / Automates
Interprétation des images.
(logiciels, algorithmes, calculs, etc..)
1 - Introduction – Configuration d’un système de vision industrielle

## Slide 7: Vision industrielle
Exemple de configuration :
Caméra(s) & optique(s)
Un grille pain (objet)
Eclairage(s)
Interprétation des images
Moniteurs
Ingénieurs productions
1 - Introduction – Configuration d’un système de vision industrielle

## Slide 8: Vision industrielle – Entrées / sorties
Exemple de configuration :
Caméra(s) & optique(s)
Un grille pain (objet)
Eclairage(s)
Interprétation des images
Capteurs / triggers
Automates
1 - Introduction – Configuration d’un système de vision industrielle
  Entrées / Sortie
    Capteurs (Trigger, déclencheur d’acquisition, déclencheur d’éclairage)
    Carte d’acquisition
    Arrêt d’urgence etc…
  Robotique et automatisme associés (système d’éjection)

## Slide 9: Vision industrielle
Récapitulatif :
1 - Introduction – Configuration d’un système de vision industrielle
Eléments de bases d’un système de vision :
  L’objet à contrôler
  Dispositif d’éclairage
    Type : LEDs, halogène, laser, soleil, source de chaleur, etc…
    Couleurs (longueurs d’onde)
  Caméra(s)
    Numérique
    Matricielle
    Linéaire
    Analogique + carte d’acquisition (de + en + rare)
  Optiques des caméras
    Lentilles (macro, micro)
    Objectifs
    Filtres (chromatiques, polariseurs)
  Système de traitement
    Numériser, stocker
    Traiter les images
    Piloter l’ensemble des éléments (éclairage, caméra, etc.)
  Système de transfert (les câbles, wifi etc…)
    Transport de l’information
    Transport de l’alimentation
  Entrées / Sortie
    Capteurs (Trigger, déclencheur d’acquisition, déclencheur d’éclairage)
    Carte d’acquisition
    Arrêt d’urgence etc…
  Robotique et automatisme associés (système d’éjection)

## Slide 10: Exemple : Production de bouteilles
Contrôles :
  Ebréchure / qualité de la bouteille
  Présence du bouchon
  Présence/position de l’étiquette
  Impression de l’étiquette
  Niveau du breuvage.
  Etc.
1 - Introduction – Exemples
Tous ces contrôles sont effectués en production. Cadence très élevée !
Plus l’image est efficace (fond uniforme, le bon choix de caméra, d’éclairage, d’optique etc…) plus le traitement d’image à mettre en place sera simple et rapide et surtout robuste.
Cela permet de réduire le coup de développement de la machine, d’augmenter la cadence de production, de réduire la consommation électrique au quotidien, etc.

## Slide 11: Exemple : Production de flacons pharmaceutiques
Contrôles :
Nombre de flacons
Nombre de bouchons
Hauteur liquide
Longueur étiquette
Position étiquette
Présence bouchon
Présence étiquette
Impression étiquette Défaut de collage
Numéro de lot
Date
1 - Introduction – Exemples

## Slide 12: Exemple : Automobile
1 - Introduction – Exemples

## Slide 13: Exemple : Affichage des places de parking
1 - Introduction – Exemples
L’éclairage en extérieur n’est pas maitrisé. Il varie en fonction de la météo et de l’heure de la journée !
Vérifier que votre système marche par tout temps (météo et heure de la journée) !
En intérieur, travaillez loin des fenêtres ou éclairages parasites.
Utilisez des caissons dans le noir (si possible).

## Slide 14: Exemple : Agriculture
1 - Introduction – Exemples

## Slide 15: Exemple : Tri des déchets
1 - Introduction – Exemples
L’intelligence artificielle fait partie des nouvelles technologies* à la mode en vision industrielle.
Elle sont très efficaces.
Mais elles nécessitent une grande quantité de données pour fonctionner.
Possibilité d’utiliser des modèles existant sur internet.
Des ordinateurs spécifiques (à base de GPU) pour apprendre un modèle.
* Intelligence Artificielle existe depuis les années 1980. Les ordinateurs de l’époque n’étaient pas assez puissant pour leur exploitation à grande échelle.

## Slide 16: Exemple 7 : Système compact Caméra intelligente
Système compact
Caméra(s) & optique(s)
Eclairage(s)
Interprétation des images
Les systèmes de visions industrielles peuvent être compliqués à mettre en place pour les non-initiés.
Système compact et clé en main (une caméra, un éclairage, logiciel + traitement d’image).
Difficilement modulable, pas d’évolution possible.
Applications très spécifiques.
Exemples:
Système avec une suite logiciel de traitement d’image
Lecteurs de qrcode
Lecteurs de texte (OCR)
1 - Introduction – Système compact

## Slide 17: Domaines d’applications
Domaines d’applications
XXIe siècle
La vision industrielle est partout !
1 - Introduction – Domaines d’applications

## Slide 18: Vision industrielle
Plan
  Introduction
  Caméra
    Définition
    Mots clés
    Matricielle / Linéaire
    TD1 : Détection de QR Code sur colis
  TP - Images
  TP - Traitement d’image
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

## Slide 19: Caméra - Définition
Une caméra est un dispositif opto-électonique complexe permettant de capturer l’information d’une scène.
Elle est composée :
d’un capteur constitué d’une matrice d’éléments (pixels) semi-conducteurs photosensibles dont le but est de convertir l’énergie lumineuse (photons) en énergie électrique.
de composants électroniques permettant la mise en forme du signal (analogique) en sortie du capteur en un signal image (signal numérique).
de composants optiques intégrés / posés sur les cellules photosensibles (micro-lentilles, filtre bayer)
2 - Caméra - Définition
L’opto-électonique est à la fois une branche de
l’électronique et de la photonique (photon – lumière)

## Slide 20: Caméra – Fonctionnement
2 - Caméra - Fonctionnement
Micro lentille qui dirige les photons sur la photodiode
L’information d’une scène est véhiculée par la lumière (photons)
Photodiode
Le « Pixel »
« Puits » qui capte les électrons et accumule les charges
Temps d’intégration
Charges
Puits de potentiel
Convertisseur Analogique / Numérique
01010101110
x Le nombre de pixels

## Slide 21: Mot clé – Temps d’intégration
2 - Caméra – Mots clés
Temps d’exposition
Temps d’intégration
Exposure time
Integration time
Micro lentille qui dirige les photons sur la photodiode
L’information d’une scène est véhiculée par la lumière (photons)
Photodiode
Le « Pixel »
« Puits » qui capte les électrons et accumule les charges
Temps d’intégration
Charges
Puits de potentiel
Convertisseur Analogique / Numérique
01010101110
x Le nombre de pixels
C’est le temps pendant lequel l’ensemble du capteur (les photodiodes) est exposé à la lumière.
Paramètre ajustable.

## Slide 22: Mot clé – Saturation
2 - Caméra – Mots clés
Saturation
Micro lentille qui dirige les photons sur la photodiode
L’information d’une scène est véhiculée par la lumière (photons)
Photodiode
Le « Pixel »
« Puits » qui capte les électrons et accumule les charges
Temps d’intégration
Charges
Puits de potentiel
Convertisseur Analogique / Numérique
01010101110
x Le nombre de pixels
Le phénomène de saturation apparaît lorsque le puits à électrons n’est plus en capacité d’accumuler de nouvelles charges .
Le puits « déborde » !
Cela se produit lorsque l’on regarde des objets très lumineux avec un temps d’intégration trop long.
Phénomène (partiellement) contrôlable en réduisant le temps d’intégration.

## Slide 23: Mot clé – Facteur de remplissage
2 - Caméra - Définition
Taille d’un pixel :
quelques micromètres (µm)
Facteur de remplissage
Fill factor
Le rapport entre la surface photosensible d’une photodiode et sa surface totale.
Valeur idéale 100%.
Un « pixel » est constitué d’une photodiode et d’éléments électroniques entourant la photodiode.
Dépendant du capteur
Non paramétrable.

## Slide 24: Mot clé – Efficacité quantique
2 - Caméra – Mots clés
L’efficacité quantique
Quantum efficiency
Micro lentille qui dirige les photons sur la photodiode
L’information d’une scène est véhiculée par la lumière (photons)
Photodiode
Le « Pixel »
« Puits » qui capte les électrons et accumule les charges
Temps d’intégration
Charges
Puits de potentiel
Convertisseur Analogique / Numérique
01010101110
x Le nombre de pixels
Le rapport entre le nombre de charges électroniques converties par le système (photodiode, puits, résistance électronique, etc…) et le nombre de photons incidents.
Grandeur (en %) donnée par le constructeur du capteur.
Dépendant du capteur
Non paramétrable.
Il faut bien choisir son capteur !
Typiquement pour regarder des objets très absorbants, des scènes sombres avec peu de photons.

## Slide 25: Mot clé – Dynamique du capteur
2 - Caméra – Mots clés
Dynamique du capteur
La capacité de la caméra à retranscrire correctement les hautes et basses lumières d’une même scène.
Dépendant du capteur.
(la taille du puits)
Non paramétrable.
Il faut bien choisir son capteur !
Typiquement si vous avez des objets très réfléchissants (lumineux) et très absorbants (sombres) dans une même scène, il vous faut un capteur avec une grande dynamique.
Micro lentille qui dirige les photons sur la photodiode
L’information d’une scène est véhiculée par la lumière (photons)
Photodiode
Le « Pixel »
« Puits » qui capte les électrons et accumule les charges
Temps d’intégration
Charges
Puits de potentiel
Convertisseur Analogique / Numérique
01010101110
x Le nombre de pixels
0
max

## Slide 26: Dynamique des capteurs existants
2 - Caméra – Mots clés
Dynamique du capteur
La capacité de la caméra à retranscrire correctement les hautes et basses lumières d’une même scène.
Dépendant du capteur
(la taille du puits)
Non paramétrable.
Il faut bien choisir son capteur !
Typiquement si vous avez des objets très réfléchissants (lumineux) et très absorbants (sombre) dans une même scène, il vous faut un capteur avec une grande dynamique.
12 bits – 4096 niveaux de gris – valeur max 4095
10 bits – 1024 niveaux de gris – valeur max 1023
8 bits – 256 niveaux de gris – valeur max 255
1 bits – 2 niveaux de gris – valeur max 1

## Slide 27: Dynamique de la scène vs dynamique du capteur
2 - Caméra – Mots clés
Dynamique de la scène & temps d’intégration ?
Pour observer les objets sombres de la scène il faut augmenter le temps d’intégration.
Pour observer les objets lumineux de la scène, il faut réduire le temps d’intégration.
Dynamique de la scène
Temps d’integration 0,025s
Temps d’intégration 0,8s
Dynamique de mon capteur
Temps d’intégration
Le temps d’intégration permet de déplacer l’intervalle observé par le capteur à travers la dynamique de la scène.
Intervalle observé par le capteur

## Slide 28: Dynamique de la scène vs dynamique du capteur
2 - Caméra – Mots clés
Dynamique de la scène / Dynamique du capteur & temps d’intégration
Temps d’integration 0,025s
Temps d’intégration 0,2s
Temps d’intégration 0,8s
Saturation dans le noir : au temps d’intégration choisi pas assez de photons pour passer le premier seuil de la numérisation.
0
0
Valeur max
255 en 8bits
Valeur max
255 en 8bits
Signal sur le capteur
Signal sur le capteur
Signal sur le capteur
Dynamique de la scène
Dynamique du capteur
Saturation
(Le puits déborde)

## Slide 29: Dynamique des capteurs et écran de visualisation
2 - Caméra – Mots clés
Attention à ce que vous percevez de vos écrans !
Les écrans ne permettent d’afficher que 256 niveaux de gris (8 bits) par couleur.
Les images issues de capteurs 12 bits ou 10 bits ne peuvent pas être visualisées directement sur un écran.
Pour un affichage à l’écran, il est nécessaire soit de sélectionner un intervalle d’observation correspondant à 256 niveaux, soit de réduire la dynamique à 256 niveaux, ce qui peut entraîner une perte d’informations.
Cependant, les calculs peuvent être réalisés en 12 bits ou 10 bits sans aucune perte de données.
Possibilité d’utiliser des « cartes de couleurs » (colormaps) pour faciliter la visualisation des données à l’écran..
12 bits – 4096 niveaux de gris
10 bits – 1024 niveaux de gris
8 bits – 256 niveaux de gris
Œil – 30 à 60 niveaux de gris
1/4 des infos
1/16 des infos
8 bits/couleur
RGB

## Slide 30: Dynamique des capteurs et écran de visualisation
2 - Caméra – Mots clés
Exemple avec un capteur 10bits (1024 niveaux de gris)
Intervalle observé à l’écran [768 – 1024[
Intervalle [384 – 640[
Intervalle [0 – 256[
Dynamique capteur
Affiché par l’écran
Les valeurs basses sont tronquées à 0
Les nuances de niveaux de gris sont perdues.
Dynamique capteur
Dynamique capteur
Intervalle d’observation à l’écran
Intervalle d’observation à l’écran
Affiché par l’écran
Les valeurs basses sont tronquées à 0
Les valeurs hautes sont tronquées à 255
Affiché par l’écran
Intervalle d’observation à l’écran
0
0
255
255
Les valeurs hautes sont tronquées à 255

## Slide 31: Mot clé – Bruits
2 - Caméra – Mots clés
Bruit de capteur
La réponse du capteur dans le noir.
Bruit thermique
Bruit électronique
photodiode (efficacité quantique), électronique (partie analogique),…
Pixel dépendant.
Partiellement corrigeable par une calibration de la caméra.
Bruits de « scène »
Bruit temporel
Photonique
Micro lentille qui dirige les photons sur la photodiode
L’information d’une scène est véhiculée par la lumière (photons)
Photodiode
Le « Pixel »
« Puits » qui capte les électrons et accumule les charges
Temps d’intégration
Charges
Puits de potentiel
Convertisseur Analogique / Numérique
01010101110
x Le nombre de pixels
Difficilement corrigeable.
Le traitements d’image
peut aider.

## Slide 32: Mot clé – Bruits
2 - Caméra – Mots clés
Bruit de capteur
La réponse du capteur dans le noir.
Bruit thermique
Bruit électroniques
photodiode (efficacité quantique), électronique (partie analogique),…
Pixel dépendant.
Partiellement corrigeable par une calibration de la caméra.
Bruits de « scène »
Bruit temporel
Photonique / éclairage
Difficilement corrigeable.
Le traitements d’image
peut aider.
L’image retournée par la caméra avec l’obturateur fermé. Image dans le noir.
Bruit capteur.
Bruit photonique
Valeurs proches de 0
Gain x100 pour les observées à l’écran

## Slide 33: Mot clé – Gain
Micro lentille qui dirige les photons sur la photodiode
L’information d’une scène est véhiculée par la lumière (photons)
Photodiode
Le « Pixel »
« Puits » qui capte les électrons et accumule les charges
Temps d’intégration
Charges
Puits de potentiel
Convertisseur Analogique / Numérique
01010101110
x Le nombre de pixels
2 - Caméra – Mots clés
Gain (analogique)
S’effectue avant la conversion Analogique / Numérique.
Permet d’arriver plus vite à la saturation avec moins de photons dans le but de mieux exploiter la dynamique du capteur.
Attention cela augmente aussi le bruit de l’image.
Cas d’utilisation :
- quand on ne peut pas augmenter le temps d’intégration. (Par exemple, pour de la vidéo et éviter un flou de mouvement. Pour respecter la cadence de production).
- En cas d’éclairage trop faible.
Gain = 1
Gain > 1
dynamique

## Slide 34: Mots clés
2 - Caméra – Mots clés
Résolution
Le nombre de photodiodes (pixels) de votre capteur. La capacité du capteur à voir les détails de la scène. Augmente le temps de traitement, le transfert et le stockage de l’image.
Nombre d’images par seconde
Frames per second (fps)
C’est le nombre d’images que peut fournir la caméra en 1 seconde.
Généralement, cela diminue avec la résolution du capteur. Plus l’image est grande plus le capteur met du temps à transférer l’image.
Obturation
Shutter
Mécanisme (automatique ou manuel) permettant l’arrivée des photons sur capteur.
Rolling shutter / Global shutter
La façon dont les valeurs des pixels sont collectées par le système électronique au niveau du capteur.
Attention aux objets en mouvement avec le Rolling Shutter !

## Slide 35: Mot clé – Précision
2 - Caméra – Mots clés
Précision (ou résolution spatiale)
C’est la distance observée dans la scène par un pixel dans une direction donnée (horizontale ou verticale).
Unité métrique : m, mm, µm, etc.
La précision est à définir en fonction du plus petit objet à détecter.
Afin d’éviter des problèmes de sous-échantillonnage un facteur de sécurité est utilisé (idéalement au moins x2 d’après le théorème de Shannon).
Plus petit élément à observer
∂
Cas idéal
(coup de chance)
Cas réel
Cas sécurisé.
Théorème de Shannon
Précision horizontale = largeur de l’arbre
Précision verticale = hauteur de l’arbre
Ordre de grandeur : le mètre
(ex: Télédétection / Image satellite)
Ordre de grandeur : cm
Ordre de grandeur : mm
Etc…
Nombre de pixels (résolution capteur) :
Pixels
= longueur de la scène

## Slide 36: Temps d’exposition et flou de mouvement :
2 - Caméra – Mots clés
Flou de mouvement
Plus le temps d’exposition est long plus le flou de mouvement sera important.
Flou de mouvement :
L’objet se déplace sur plusieurs pixels dans une ou plusieurs directions (horizontale, verticale ou diagonale) pendant le temps d’exposition.
T
T + Te
Ouverture du shutter caméra (début de prise d’image)
Te
Te : temps d’exposition
Fermeture du shutter (fin de prise d’image)
distance en pixel ?
Temps
(métrique)
(en pixel)
V : vitesse de l’objet

## Slide 37: Capteur matriciel vs linéaire
2 - Caméra – Mots clés
Matrice de photodiodes
Une ligne de photodiodes
Capteur linéaire
Capteur matriciel
Capteur matriciel :
Prise d’image en 1 seule fois (pas de problème de synchronisation).
Eclairage plus compliqué (une surface à éclairer, réflexions et ombres à gérer)
Plus couteux.
Capteur Linéaire :
Fréquence d’acquisition très rapide.
Eclairage plus simple à mettre en place (moins de réflexion, ombre)
Nécessite une synchronisation avec la vitesse de défilement.
On peut commencer les traitements dès la première ligne.
Vitesse OK
Trop rapide
Trop lent

## Slide 38: Capteur matriciel vs linéaire
2 - Caméra – Mots clés
Capteur linéaire
Capteur matriciel
Vitesse OK
Trop rapide
Trop lent
Pas de problème de réflexion spéculaire le long de la ligne
Réflexions spéculaires
Si un défaut apparait dans une zone de réflexion/saturation il ne pourra pas être détecté
Capteur matriciel :
Prise d’image en 1 seule fois (pas de problème de synchronisation).
Eclairage plus compliqué (une surface à éclairer, réflexions et ombres à gérer)
Plus couteux.
Capteur Linéaire :
Fréquence d’acquisition très rapide.
Eclairage plus simple à mettre en place (moins de réflexions, moins d’ombres sur la ligne d’acquisition)
Nécessite une synchronisation avec la vitesse de défilement.
On peut commencer les traitements dès la première ligne.

## Slide 39: Protocole de connexion caméra
2 - Caméra – Mots clés
Chaque caméra nécessite des câbles de connexion (alimentation, E/S trigger, transfert de données) à un PC ou carte d’acquisition.
Plusieurs standards de connexion et protocoles existent.
Généralement le constructeur propose le bon protocole pour pouvoir transférer les images de sa caméra en fonction de la résolution et fréquence caméra.
 | Vitesse de transfert | Distance de transfert
 | 10Gbit/s | 100m
 | 6 Gbits/s (USB3.1) | 10m
 | 1Gbits/s à 12.5Gbits/s | Jusqu’à 200m
 | 5Gbits/s | 10m
Fire Wire | 800 Mbits/s | 100m

## Slide 40: Protocole de connexion caméra
2 - Caméra – Mots clés
Chaque caméra nécessite des câbles de connexion (alimentation, E/S trigger, transfert de données) à un PC ou carte d’acquisition.
Plusieurs standards de connexion et protocoles existent.
Généralement le constructeur propose le bon protocole pour pouvoir transférer les images de sa caméra en fonction de la résolution et fréquence caméra.

## Slide 41: Comment choisir une caméra ?
2 - Caméra – Mots clés
Cahier des charges :
- Taille du plus petit élément à observer
- Dimension de la scène à observer
- Vitesse de défilement des objets
Paramètres à calculer :
- Précision d’un pixel (horizontale verticale, en mm)
- La résolution d’un capteur (nombre de pixels)
- Temps d’exposition
- Fréquence d’acquisition des images
Autres caractéristiques à déterminer :
- Dynamique du capteur (8bits, 10bits ou 12bits)
- Le type de capteur (linéaire ou matriciel, N&B ou couleur)

## Slide 42: Vision industrielle
Plan
  Introduction
  Caméra
    Définition
    Mots clés
    Matricielle / Linéaire
    TD1 : Détection de QR Code sur colis
  Images
  Traitement d’image
  Eclairage
  Conclusion
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

## Slide 43: Vision industrielle
Plan
  Introduction
  Caméra
    Définition
    Mots clés
    Matricielle / Linéaire
    TD1 : Détection de QR Code sur colis
    Objectif
    TD2 : Exercices
    TD3 : Jupyter Notebook - Scan d’une bouteille en rotation
  TP - Images
  TP - Traitement d’image
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

## Slide 44: Objectif & Caméra
2 - Caméra – Mots clés
Caméra
Objectif
Les caméras ont toujours besoin d’un objectif pour diriger la lumière réfléchie par la scène vers le capteur.
La constitution de l’objectif (rayons des lentilles, la distance entre les lentilles, la distance entre l’objet et la lentille (distance de travail), ainsi que la distance entre la lentille et le capteur ont un impact sur la qualité d’image.
Tout cela se calcule pour avoir la meilleure image possible !

## Slide 45: Objectif – Constitution
2 - Caméra – Mots clés
La monture : à visse ou baïonnette permettant de fixer l’objectif sur la caméra (la plus courante en vision industrielle est la monture de type C)
Caméra
Objectif

## Slide 46: Optique – Constitution
2 - Caméra – Mots clés
La monture : à visse ou baïonnette permettant de fixer l’objectif sur la caméra (la plus courante en vision industrielle est la monture de type C)
L’ouverture : permet de piloter le diaphragme (ou iris) de l’objectif pour jouer sur la quantité de lumière atteignant le capteur et la profondeur de champ. Peut-être automatique, pilotée ou manuelle.

## Slide 47: Optique – Constitution
2 - Caméra – Mots clés
La monture : à visse ou baïonnette permettant de fixer l’objectif sur la caméra (la plus courante en vision industrielle est la monture de type C)
L’ouverture : permet de piloter le diaphragme (ou iris) de l’objectif pour jouer sur la quantité de lumière atteignant le capteur et la profondeur de champ. Peut-être automatique, pilotée ou manuelle.
La focale : elle permet de voir les objets plus ou moins grand. Généralement valeur fixe sur les objectifs de vision industrielle.

## Slide 48: Optique – Constitution
2 - Caméra – Mots clés
La monture : à visse ou baïonnette permettant de fixer l’objectif sur la caméra (la plus courante en vision industrielle est la monture de type C)
L’ouverture : permet de piloter le diaphragme (ou iris) de l’objectif pour jouer sur la quantité de lumière atteignant le capteur et la profondeur de champ. Peut-être automatique, pilotée ou manuelle.
La focale : elle permet de voir les objets plus ou moins grand.
Généralement fixe sur les objectifs de vision industrielle.
La mise au point (ou focus) : elle permet d’obtenir une image nette en déplaçant les lentilles à l’intérieur de l’objectif et dépend des autres réglages (ouverture, focale) et distance de l’objet à observer.

## Slide 49: Optique géométrique – Lentille mince convergente
2 - Caméra – Mots clés
Trois propriétés :
Les rayons passant par le centre optique O ne sont pas déviés.
Les rayons incidents (côté objet) parallèles à l’axe optique émergent de la lentille en passant par le foyer image F’.
F : foyer objet
F’ : foyer image
Lentille
Les rayons incidents passant par le foyer objet F, émergent de la lentille en étant parallèles à l’axe optique.
O : centre optique
1.
2.
3.

## Slide 50: Optique géométrique – Lentille mince convergente
2 - Caméra – Mots clés
Un objectif est un système optique composé de plusieurs lentilles.
Les rayons passant par le centre optique O ne sont pas déviés.
Les rayons incidents (côté objet) parallèles à l’axe optique émergent de la lentille en passant par le foyer image F’.
Les rayons incidents passant par le foyer objet F, émergent de la lentille en étant parallèles à l’axe optique.
Un système de plusieurs lentilles minces peut être modélisé par une unique lentille mince de focale f.
Les constructeurs vous renseignent sur la valeur de cette focale !
Lentille mince
?

## Slide 51: Objectif et vision industrielle
2 - Caméra – Mots clés
Un objectif est un système optique composé de plusieurs lentilles.
En vision industrielle, les objectifs utilisés sont à focale fixe. (En photographie les zooms sont à focale variable)
Les valeurs focales classiques sont généralement (en mm) : 8, 12, 16, 25, 35, 50.
Comment choisir la bonne focale ?

## Slide 52: Focale et grandissement
2 - Caméra – Mots clés
On se sert des trois propriétés de l’optique géométrique pour reconstruire l’image inversée de l’objet.
La focale f est la distance (en mm) du centre optique O au foyer image F’ :
f = OF = OF’
Le grandissement :
La focale en fonction du grandissement
et de la distance par rapport à la lentille
Formule de conjugaison de Descartes :

## Slide 53: Focale et grandissement
2 - Caméra – Mots clés
La focale f est la distance (en mm) du centre optique O au foyer image F’ :
f = OF = OF’
Formule de conjugaison de Descartes :
Le grandissement :
Le théorème de Thales permet de retrouver ces relations :
https://uel.unisciel.fr/physique/optigeo/optigeo_ch08/co/simuler_ch08_05.html
F’
o

## Slide 54: Mise au point (ou focus)
2 - Caméra – Mots clés
Où doit-être placé le capteur pour avoir une image nette ?
?
?

## Slide 55: Mise au point (ou focus)
2 - Caméra – Mots clés
La mise au point consiste à positionner le capteur à l’endroit où se forme l’image de l’objet qui nous intéresse dans la scène afin que ce dernier soit le plus net possible.
Sur l’objectif, il faut jouer sur la bague de mise au point pour positionner correctement le capteur.

## Slide 56: TD2 : Exercice
2 - Caméra – Mots clés
Problème 1 : Il est loin mon sapin ?
Mon sapin mesure 18m de hauteur et sur le capteur il fait 90 pixels. La focale f est de 25. La taille d’un pixel du capteur est de 5,5µm (0.0055mm).
Calculer la précision (résolution spatiale) d’un pixel.
Calculer le grandissement .
Calculer la distance du sapin par rapport à la caméra.
Rappel des formules :
Solution :

## Slide 57: TD2 : Exercice
2 - Caméra – Mots clés
Rappel des formules :
Problème 2 : Boîte avec QR Code
Une boite de dimension 40cm x 30cm est scannée sur sa largeur de 30cm. Il faut au moins 750 pixels pour respecter la précision nécessaire à la lecture du QRCode sur la boite.
La hauteur maximale disponible au dessus du carton est de 120cm.
La documentation du capteur renseigne que la taille d'un pixel est de 3,4µm (0.0034mm).
Calculer la taille de l'image de la boîte projetée sur le capteur.
Calculer le grandissement .
Calculer la focale f’ pour une distance de travail maximale de 120cm.
Choisisser la meilleure focale dans la liste suivante : 6, 8, 12, 16, 25, 35 (focales classiquement proposées chez les constructeurs). Calculer la position de la caméra avec la focale retenue.
=
= 10.11mm
Solution :

## Slide 58: TD2 : Exercice
2 - Caméra – Mots clés
Peut-on calculer la hauteur de l’éolienne avec deux de ces images ?
=
= -
=
Il nous manque la taille en mm d’un pixel du capteur pour calculer les hauteurs images .

## Slide 59: Mise au point (focus)
2 - Caméra – Mots clés
La mise au point consiste à positionner le capteur à l’endroit où se forme l’image de l’objet qui nous intéresse dans la scène afin que ce dernier soit le plus net possible.

## Slide 60: Flou ?
2 - Caméra – Mots clés
L’image observée sur le capteur est floue lorsque le capteur est placé en amont ou en aval de l’image.
Flou : les rayons issus d’un même point objet ne convergent pas tous dans le même pixel.

## Slide 61: Profondeur de champ
2 - Caméra – Mots clés
Les pixels du capteur ont une certaine dimension permettant une zone de tolérance sur le positionnement du capteur sans dispersion des rayons issus d’un même point sur plusieurs pixels.
Profondeur de champs:
C’est la zone de netteté qui se répartit devant et derrière l’endroit où vous avez fait la mise au point.
Profondeur de champs

## Slide 62: L’ouverture
2 - Caméra – Mots clés
Profondeur de champs
1 pixel
L’ouverture:
Mécanisme permettant la fermeture/ouverture de l’iris limitant la quantité de lumière et filtrant les rayons les plus éloignés du centre optique.

## Slide 63: L’ouverture
2 - Caméra – Mots clés
Profondeur de champs
1 pixel
L’ouverture:
Mécanisme permettant la fermeture/ouverture de l’iris limitant la quantité de lumière et filtrant les rayons les plus éloignés du centre optique.

## Slide 64: L’ouverture
2 - Caméra – Mots clés
Profondeur de champs
1 pixel
L’ouverture:
Mécanisme permettant la fermeture/ouverture de l’iris limitant la quantité de lumière et filtrant les rayons les plus éloignés du centre optique.

## Slide 65: L’ouverture
2 - Caméra – Mots clés
L’ouverture:
Plus on ferme, plus la profondeur de champ est grande (en supprimant les rayons éloignés du centre optique).
Profondeur de champs
1 pixel

## Slide 66: Aberrations optiques
2 - Caméra – Mots clés
Aberration chromatique
Aberration géométrique
Les focales courtes (lentilles à forte courbure avec une déviation importante de la lumière) ont plus de risques de présenter des aberrations. L’utilisation de plusieurs optiques dans un objectif permet de limiter et compenser une partie de ces aberrations. Correction possible par traitement d’image avec une calibration du système de vision.
Calibration du système de vision pour corriger les aberrations par l’utilisation de mires.

## Slide 67: Image
Plan
  Introduction
  Caméra
  TP - Images
    Environnement de développement pour le traitement d’image
    Utilisation d’une librairie de vision par ordinateur : OpenCV
  TP - Traitement d’image
  Conclusion
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

## Slide 68: TP - Environnement de développement pour le traitement d’image.
Un environnement de développement intégré (IDE) est une application logicielle qui aide les programmeurs à développer efficacement du code logiciel ou des algorithmes (par exemple : PyCharm, Visual Studio, VS Code, Borland, MATLAB, etc.).
Un langage de programmation pour le pilotage des caméras, des déclencheurs (triggers) et pour le traitement d'images (par exemple : C++, Python, C, etc.).
Outils ou bibliothèques de vision par ordinateur fournissant des fonctionnalités classiques de traitement d'images (lecture/écriture d'images, opérations matricielles, filtres, etc.).
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Visual Studio Code pour le TD
Python pour le TD
OpenCV pour le TD

## Slide 69: Vision industrielle BUT Génie électrique et informatique industrielle IUT de bordeaux
2023
Alexis Cailly
alexis.cailly@cea.fr